## Slide 1: Projekt osvětlovací soustavy
Zásady zpracování

## Slide 2: 1. Detailní popis využití vybraného prostoru
Zvolení alespoň 5 různých prostor z hlediska vykonávaných zrakových činností (dle platných norem, např. kancelář, chodba, sociální zařízení, schodiště, kuchyňka, příp. křižovatka, chodník, cyklostezka, přechod, parkoviště).
Prostory se musí lišit světelně technickými požadavky (Em, UGR, Ra, příp. L, TI).
Popis zrakových činností vykonávaných v každém projektovaném prostoru (např. práce na PC, zakládání dokumentů, atd.), příp. provozních parametrů v případě komunikací (frekvence vozidel, výskyt účastníků provozu, konfliktních zón, apod.) dle platných norem.
Detailní přehled světelně technických požadavků na každý zvolený prostor a druh zrakové činnosti(dle platných norem) .
Návrh systému nouzového osvětlení (v interiérech).

## Slide 3: 2. Výběr vhodných světelných zdrojů a svítidel
V souladu s technickými požadavky norem navrhnout alespoň 2 varianty osvětlovací soustavy pro každý z 5 zvolených prostor s různými světelnými zdroji (např. LED a zářivky).
Posoudit a odůvodnit vhodnost vybraných světelných zdrojů pro danou oblast využití z hlediska jejich světelně technických vlastností.
Zvážit možná rizika využití vybraných světelných zdrojů z hlediska provozních podmínek prostoru (teplota, stroboskopický jev, čistota prostředí, otřesy atd., rušivé světlo).
Odůvodnit vhodnost vybraných typů svítidel pro využití v jednotlivých prostorách (difuzory, mřížky, reflektory).
Zjistit možnosti využití vybraných svítidel v nouzovém režimu.

## Slide 4: 3./4. Projekt osvětlovací soustavy v Dialuxu
Kompletní projekt jedné (3.) a druhé (4.) varianty osvětlovací soustavy (každá s jiným typem svítidel a světelných zdrojů).
Obsahuje: projekt všech 5 zvolených prostor s vybavením (nábytek, přístroje, vybavení), výpočet udržované osvětlenosti (příp.. jasů) , rovnoměrnosti U0 , činitelů oslnění UGR (příp. TI) pro pracovní pozice osob dle požadavků norem.
Návrh řešení nouzového osvětlení (v interiérech) a jeho výpočet.

## Slide 5: 5. Technicko-ekonomické porovnání 2 zpracovaných variant osvětlovacích soustav
Do zhodnocení započítat: průměrné roční náklady na provoz (spotřeba energie, výměna světelných zdrojů, údržba a čištění svítidel, orientační pořizovací cena svítidel a světelných zdrojů, jejich doba života, atd.).
Posoudit výhody a nevýhody obou zpracovaných variant osvětlovacích soustav z hlediska technickoekonomického (náklady, riziko provozních a technických problémů atd.).