## Slide 1: Co by měl inženýr vědět o proudění
Vypracovali:
Martin Labonek
Karel Beránek

## Slide 2: Základní vlastnosti tekutin:
4 skupenství (pevné, kapalné,plynné, plazma)
Tekutina = kapaliny a plyny
Vlastnosti tekutiny: přenáší pouze tlaková napětí, tvar mění vlivem tečného napětí, přenos silového napětí v kolmém směru na nositelku síly se děje skrze viskozitu tekutiny, nemají stálý tvar
Kapaliny zachovávají stálý objem a jsou velmi málo stlačitelné, v tíhovém poli Země vytvářejí volnou hladinu
Plyny nemají stálý objem ani tvar, snadno stlačitelné, V a tvar je dán tvarem nádoby
Tekutější kapaliny mají menší vnitřní tření – viskozitu
Viskozita plynů je mnohem menší než viskozita kapalin

## Slide 3: Newtonovská kapalina:
Nejjednodušší tekutina a pro ni platí:
A) nedochází-li k deformaci tekutiny pak jediným působícím napětím je statický tlak
B) místní okamžitá hodnota napětí závisí jen rychlosti deformace
C) je izotropní = deformační vlastnosti jsou stejné ve všech směrech
D) neexistuje přímá vazba mezi rychlostním a tepelným polem (jedním nelze vyvolat druhé a naopak)

## Slide 4: Další základní pojmy:
Stavová rovnice:
kde v je měrný objem
Ideální plyn:
-řídí se stavovou rcí.:
-cv a cp nezávisí ani na T ani na p
-vnitřní energie závisí pouze na T, u = u (T)
-platí Mayerův vztah:
(r je plynová konstanta)
-podíl tepelných kapacit je rovný Poissonově konstantě:
-ostatní plyny označujeme za reálné

## Slide 5: Dynamika tekutin:
Proudnice (proudová čára):
-vektorová čára rychlostního pole
-tečna v libovolném jejím bodě má směr shodný se směrem vektoru rychlosti částice
-obecně nejsou tyto čáry shodné s drahou částice

## Slide 6: Proudnice:

## Slide 7: Proudnice v programu Fluent:

## Slide 8: Proudnice v programu Fluent:

## Slide 9: Proudové pole a proudové vlákno:
Proudové pole:
-popis rovinného, či prostorového proudění
-obvykle se ztotožňuje s rychlostním polem
-u stlačitelné tekutiny zahrnuje i skalární pole tlaku, teploty a hustoty
Proudové vlákno:
-je průřez trubice, kterou proudí kapalina, tedy plocha, kterou kapalina proudí

## Slide 10
Tlakovou práci definuje vztah:
Tlaková práce při stlačování kapaliny:
Tlaková práce při stlačování plynu:
Praktické závěry:
Je-li možnost volby, vždy stlačovat pracovní médium v kapalné formě.
Stlačovat plyny vždy s pokud možno nejnižší počáteční teplotou.
Měrná tlaková práce kapalin závisí na tlakovém rozdílu, zatímco u plynů na tlakovém podílu! měrná práce na stlačení plynu o klesá se stoupající tlakovou úrovní plynu!

## Slide 11: Základní zákony zachování: 1.zákon zachování hmotnosti:
Neuvažujeme-li produkci hmoty v kontrolním objemu, pak:
A pro proudění nestlačitelné tekutiny dostáváme:
Ze zákona zachování hmotnosti
lze také určit rychlost vytékající
kapaliny otvorem v nádobě,
kde se potenciální energie
mění na kinetickou:

## Slide 12: 2.Zákon zachování hybnosti:
Tenzor napětí ij
Tenzor napětí zavádí do obecné bilanční rovnice materiálové vztahy, charakterizující fyzikální vlastnosti proudící tekutiny. Pro Newtonskou tekutinu platí:
kde p ... normálová složka napětí (statický tlak působící
proti směru normály)
ij ... tenzor vazkých napětí (v nevazké tekutině je tij = 0)
V homogenním rychlostním poli nemohou vzniknout vazká napětí, protože zde ani nedochází k výměně hybnosti mezi sousedními částicemi tekutiny. Tenzor napětí je zde symetrický.

## Slide 13: Navier - Stokesova rovnice:

## Slide 14: 3.Zákon zachování energie:
Bilanci všech forem energie uvažovaných ve zvoleném modelu představuje rovnice:
kde:
fi ... objemová vnější síla
ij ... tenzor napětí
qi ...vektor tepelného toku

## Slide 15: Proudění reálné tekutiny:
Když se těleso pohybuje vzhledem k tekutině, v níž je, dojde k obtékání. Při obtékání působí tření mezi tělesem a tekutinou  hydrodynamická (u kapalin) a aerodynamická (u plynů) odporová síla  odpor prostředí.
Volné (přirozené) proudění: Při styku s teplejším tělesem dochází v místě styku k ohřívání tekutiny, její měrná váha se zmenší a působením okolní studenější tekutiny vznikne vztlak, ohřáté částice stoupají a na jejich místo přitékají nové, chladnější, které se ohřívají, atd.
Množství sdíleného tepla závisí hlavně na:
- rozdílu teplot (Dt)
- velikosti povrchu tělesa (S)

## Slide 16: Volné proudění okolo horké skleničky:

## Slide 17: PROUDĚNÍ:
Nevířivé – LAMINÁRNÍ
Vírnaté
Vířivé – TURBULENTNÍ
Nucené proudění: působením ventilátorů a čerpadel; laminární (pro malé rychlosti tekutiny), turbulentní (pro větší rychlosti)
Laminární proudění převládá pro malý tepelný gradient (do 15ti K). Tvar tělesa je podružný, hlavní je rozměr tělesa. Přechod od laminárního k turbulentnímu proudění popisujeme Reynoldsovým číslem Re (Recrit.pro kruhové potrubí je 2300)

## Slide 18: Rozdělení rychlosti v průřezu:
w…rychlost ve vzdálenosti y od osy; wmax…rychlost v ose; n…se zvyšuje s Re

## Slide 19: Praktické použití:
Střední rychlost proudu:
w...stř. rychlost proudění
V…sekundový objem proudící tekutiny [m3.s-1]
A…průřez potrubí [m2]
Pro laminární proudění:
(Re = 2300)
Při turbulentním proudění:
(poměr je fcí. Re)

## Slide 20: Matematické odvození:
Navier - Stokesova rce.:

## Slide 21: Od Eulera k Bernoullimu:
V nestlačitelné kapalině je:
a po zjednodušení:
v nevazké tekutině se vztah zjednodušuje na:
Tento výraz se nazývá Eulerova rovnice.
Integrací Eulerovi rovnice lze, za určitých předpokladů, odvodit Bernoulliho rovnici, která má pro stacionární proudění nestlačitelné tekutiny tvar:
Kde konst. c je obecně pro každou proudnici jiná (zákon zachování mechanické energie proudu)

## Slide 22: Bernoulliho rovnice:
Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování energie pro proudění ideální kapaliny
První člen rovnice je kinetická energie proudící kapaliny o jednotkovém objemu, druhý člen je tlaková potenciální energie proudící kapaliny o jednotkovém objemu (rovná se tlaku kapaliny).
Součet kinetické a tlakové potenciální energie kapaliny o jednotkovém objemu je ve všech částech vodorovné trubice stejný.
Chceme-li zobecnit Bernoulliho rovnici i pro nevodorovnou trubici, musíme uvažovat i s tíhovou potenciální energií kapaliny
E = m  g  h =   V  g  h
převedeno na jednotkový objem získáme člen   g  h

## Slide 23: Co vymyslel pan Reynolds:
Reynoldsova rce. popisuje reálnou tekutinu při turbulentním proudění a byla odvozena z Navier - Stokesovy rce. tak, že okamžitá hodnota bodové rychlosti byla rozdělena střední (časově vyhlazenou) rychlost a fluktuační (pulsační) rychlost w/
Přitom platí:
Změna proudění z laminárního do turbulentního může nastat při kritické hodnotě Reynoldsova čísla, která určuje meze stability laminárního pohybu:
kde
l ... charakteristický délkový rozměr
(např. u potrubí průměr)
v ... střední hodnota rychlosti proudění
 ... kinematická viskozita
 ... dynamická viskozita

## Slide 24: Vliv Re na Navier - Stokesovu rovnici:
Re → 0 (velmi malá Re) = setrvačné síly (levá strana rce.) jsou velmi malé oproti silám vazkým. Bezrozměrný tvar Navier – Stokesovi rce.
pro stacionární proudění je:
Re → ∞ (velmi velká Re) = v aerodynamice je to nejčastější případ. Pan Prandtl přišel na myšlenku rozdělit proudové pole na dvě části: tzv. mezní vrstvu těsně u obtékaného tělesa, kde se proud tekutiny u stěny zastavuje až na 0 → vznik ⁭ grad w → ⁭ působení vazkých sil a na vnější vrstvu, ve velké vzdálenosti od stěny, kde se již vazkost zcela zanedbává = Re → ∞ a mohu škrtnout vazké členy

## Slide 25: Vliv Re na obtékání kuličky:
Re << 1  Obtékání je plně symetrické.
Re > 1  Obtékání válce se postupně stává asymetrickým, s protaženějšími proudnicemi (tj. se zpomaleným prouděním) za válcem. Experimentálně bylo zjištěno, že cca od Re ~ 6 se začnou za válcem symetricky k podélné ose vytvářet dvě oblasti s uzavřenými proudnicemi (projevují se jako víry).
30 < Re < 60  Objevuje se slabá asymetrie ve vírech za válečkem. Teoreticky zatím nebyla vypočtena a „čistý“ dvourozměrný experiment prakticky nelze provést.
Re > 60  V úplavu za válcem vznikají pravidelné oscilace, spojené se střídavým zvětšováním a odplouváním vírů do úplavu. Vytváří se útvar známý jako Kármánova vírová řada.
Re < 100  se udrží laminární struktura proudění i vírové řady do vzdálenosti 100 až 150 D za válcem. Za touto vzdáleností se víry v důsledku velké difuse začnou rozpadat. Vírová řada při Re > 200 přejde na určité vzdálenosti do turbulentního úplavu.

## Slide 26: Obtékání kuličky:

## Slide 27: Pokračování:
100 < Re < 500  Při vytváření vírové řady a úplavu se začínají uplatňovat první projevy turbulence. Každý z odplouvajících vírů má v sobě zárodek nestability, která postupně vede ke vzniku turbulence. Jakmile se víry stanou turbulentními (Re ~ 400 až 500) i jejich vzdálenost se začne zmenšovat a zřetelný tvar vírové řady se začne ztrácet. Vírová struktura úplavu však nezmizí.
Re > cca 1000  Původní dva víry za válcem se začínají vytrácet a k odtrhávání vírů začne docházet již přímo na povrchu válce. Na válci se už začíná vytvářet mezní vrstva.
Re < cca 3 . 105  Mezní vrstva na válci je laminární, a to v plném rozsahu až do svého odtržení.
3 . 105< Re < 3 . 106  Dochází k nestacionárnímu přechodu laminární mezní vrstvy na turbulentní. Tento přechod nemusí být symetrický.
Re > 3 . 106  Mezní vrstva je již zcela turbulentní, což se projeví posunutím jejího bodu odtržení do zadní části válce.

## Slide 28: Obtékání kuličky:

## Slide 29: Hmotnostní průtok Qm:
Z rovnice kontinuity pro výtokový otvor o průřezu A2 vyplývá:
Dosazením za w2 a za měrný objem z rovnice adiabaty dostaneme:
Také závisí na poměru tlaků p2/p1.

## Slide 30: Závislost hmotnostního průtoku Qm na poměru tlaků p1/p2:

## Slide 31: Kritický tlak pcr a kritická teplota Tcr:
Hledáme maximální průtok
Zjistíme derivací rovnice pro hmotnostního průtoku:
Maximální hmotnostní průtok, nazývaný též kritickým, nastane tedy tehdy, když klesne tlak v nejužším místě průřezu Acr na tlak kritický.
Získáme ze vztahu pro pcr :

## Slide 32: Kritická rychlost wcr:
Odpovídá maximálnímu (kritickému) průtoku ideálního plynu:
Rychlost zvuku závisí na parametrech prostředí p, , T a můžeme ji vyjádřit rovnicí:

## Slide 33: Aerodynamické ucpání a stacionární ráz
Stav při němž je v minimálním průřezu dosaženo kritické rychlosti je označován jako aerodynamické ucpání.
Proudící množství se při stacionárním rázu nemění:
Před rázem: Po rázu:
  p2 > pcr p1 < pcr
  w2 < wcr w1 > wcr

## Slide 34: Lavalova tryska:
Užívá se ke zvýšení rychlosti proudění na rychlost vyšší, než je rychlost kritická:
Chování některých veličin při subsonickém a supersonickém proudění:

## Slide 35: Stacionární ráz:

## Slide 36: Stacionární ráz: