## Slide 1: Obloukové pece
Vypracovali: Kaspik, Kefas

## Slide 2: Vysoká pec

## Slide 3: Vysoká pec
vysoká 25-40 m
Vysokopecní (kychtový) plyn obsahuje pouze 20% jedovatého kysličníku uhelnatého CO a je poměrně málo výhřevný (ca. 900 kcal/m3)
Předehřátý vzduch (700 až 1000°C) je pomocí mohutných dmychadel dopravován vyzděným potrubím do dmyšen vysoké pece.
Roztavené železo a struska se shromažďují na dně pece v nístěji. Odpichovým otvorem proudí roztavené železo do pánví, pánvových vagonů nebo je odléváno do forem na tzv. housky. Struska bývá přímo na místě granulována a připravena k dalšímu zpracování.
Obsah uhlíku příliš vysoký, nutné jej oxidačním procesem v ocelářských zařízeních snížit.
  oxidací uhlíku buďto kyslíkem ze vzduchu (Thomasův nebo Bessemerův konvertor),
  profoukáváním kyslíkem (LD konvertor)
  přisazováním železné rudy a ocelového odpadu do taveniny v nístějových pecích (Siemens-Martinův proces, elektrická oblouková pec).
V provozu 10 let, poté generální oprava

## Slide 4
Šikmý zavážecí výtah
Ohřívač vyduchu (Cowper)

## Slide 5: Historie elektrického oblouku
Experimentální demonstrace 1810 Sirem Humphry Davy
Svařování objeveno 1815
Elektrotepelná pec 1853
1878-79 William Siemens patentoval obl. Pec
První el. pec vyvinuta Paul Héroult ve Francii
První komerční využití 1907 v USA

## Slide 6: Procesy v obloukových pecích
plnění pece
Tavba
Tavba pomocí kysliku
Přidávání struskotvorné látky
Rafinace
Odstranění strusky
Odpich

## Slide 7: Plnění pece
Jeřáb s korečkem vsype materiál
Vhodné chemické složení výchozího materiálu
Minimalizace mezer v materiálu
  kvůli rychlému prohřátí materiálu
  Mohou být porušeny elektrody
Díky velkým kusům můžou být poškozeny hořáky
Nadzvedne a otočí se víko, do volného prostoru se dostane jeřáb se šrotem, koreček se otevře a šrot je vsypán do pece. Poté se pec zavře a elektrody jsou spuštěny tak nízko, aby se o šrot zapálil oblouk

## Slide 8: Tavení materiálu přívodem el. energie do prostoru pece
Grafitové elektrody
Lehký šrot v nejvyšší vrstvě-urychlení protavování
Po několika minutách první protavení, poté dlouhý oblouk bez nebezpečí poškození víka sáláním
Ze začátku nestabilní oblouk, kolísáni U, I, pohyby elektrod, s rostoucí teplotou oblouk stabilnější, roste příkon pece

## Slide 9: Tavení materiálu přívodem chem. energie do prostoru pece
Spotřeba kyslíku
Chem. Energie 25-35%
kyslíkové hořáky
kyslíkové řezáky
spaluje se zemní plyn s kyslíkem, nebo směs kyslíku a vzduchu
teplo radiací a kondukcí od horkých produktů spalování
uvnitř navážky kondukcí

## Slide 10: JetBox

## Slide 11: JetBox režimy

## Slide 12: Supersonic lance
Lance=oštěp kopí, rozříznout skalpelem
Výtoková rychlost dosahuje Mach 2
Dodává až 55m3 kyslíku za minutu
Snižuje obsah uhlíku v tavenině
Promíchává taveninu

## Slide 15: Chemické reakce v obl. pecích
Oxidy kovů vznikajících při tavbě, vyplavou a skončí ve strusce
Reakcí O2 a C vzniká CO
  Při dostatku kyslíku v peci přímo shoří,
  případně odveden přes přímý ventilační systém a poté spalován
Míchání lázně inertním plynem regeneruje přechod mezi kovem a struskou a zlepšuje reakční kinetiku
Síra je odstraňována jako sulfid obsažený ve strusce při odpichu a lití
Napěnění strusky
  Díky CO
  Napomáhá zakrytí oblouku
  Nárůst tepelné ůčinnosti
  Provoz pece s vysokonapěťovým obloukem
  Pomocí nadzvukových hořáků

## Slide 16: Parametry obloukových pecí
Transformátory cca 60MVA
Sekundární napětí cca 800V
Sekundární proud 44kA
55tun na jednu vsázku
Tavba cca 70minut, nejmodernější 45minut
Na jednu tunu je potřeba cca 400kWH což je 1,5kJ/g

## Slide 17: Schéma zařízení obloukové pece
1 pecní transformátor
2 krátká cesta
3 trubky s chladící vodou
4 elektrody
5 uchycení elektrod
6 odvod pecních plynů
7 výpust
8 poklop
9 pec
10 jedna ze dvou kolébek
umožňující naklánění pece
11 podstavec pece
12 řídící stanoviště

## Slide 18: Schéma zařízení stejnosměrné obloukové pece

## Slide 19: Elektrody
požadavky na elektrody :
dobrá elektrická vodivost
vysoká mechanická pevnost
vysoká oxidační teplota
malý obsah popela a síry
druhy elektrod :
uhlíkové – antracit, koks, přírodní grafit, pryskyřice
grafitové – z uhlíkových vypalováním až do 2700°C
násypné – velké průměry elektrod (>500 mm)
– cena 1/3 uhlíkových

## Slide 20: Automatická regulace polohy elektrod
zachovávat po určitou dobu konstantní množství energie přiváděné do pracovního prostoru pece nezávisle na neustále se měnících podmínkách
regulátor musí mít dostatečnou rychlost nastavení optima
problém : doba odezvy => pásmo necitlivosti = vymezená oblast uvnitř které změna regulované veličiny nevyvolá změnu polohy elektrody
Id intenzita proudu při pohybu dolů
In intenzita proudu při pohybu nahoru

## Slide 21
Proudonapěťová, diferenciální regulace
regulátor se snaží udržet nastavený poměr napětí a proudu konstantní.
podle pohonu
  elektromechanické ovládání pohybu elektrod
  elektromotor zvedá nebo spouští teleskopický sloup ramene elektrodového držáku s elektrodou prostřednictvímocelových lan
hydraulické ovládání pohybu elektrod
  mechanizmus pohybu elektrod je vytvořen pracovním válcem a přívodem tlakové kapaliny
  rychlost, přesnost, stabilita regulace
  vysoké náklady, konstrukční náročnost

## Slide 22: Elektromechanický kontaktní regulátor
řídícím členem je diferenciální relé, jehož cívky jsou napájeny proudem ze sekundáru proudového měniče a napětím z elektrody proti zemi
cívky relé působí na vahadlový systém relé
s nárůstem proudu v elektrodě vtáhne proudová cívka dif relé své jádro, vahadlo se vychýlí a zapne kontakty ovládající cívku stykače elektromotoru
elektroda se začne pohybovat nahoru, prodlužuje oblouk
=> zmenšuje se proud

## Slide 23: Pracovní charakteristiky el. obl. pece
tep ztráty na konci tavení > el ztráty
užitečný výkon
energ účinnost
měrná spotřeba
rychlost tavení

## Slide 24: Pecní transformátory
pracují se značně proměnlivým zatížením při častých zkratech způsobených dotykem elektrod se vsázkou
poměrně nízké sekundární napětí a vysoký proud
regulace sekundárního napětí v širokých mezích změnou počtu závitů primárního vinutí
výkonem pecního trafa je vymezen přívod tepla do pece a tím i výkon pece
volba výkonu pecního trafa se provádí podle velikosti vsázky pece a pracovního režimu

## Slide 25: Přípojení obloukové pece na napájecí soustavu
1 napájecí síť
2 odpojovač
3 výkonový vypínač
4 primární transformátor
5 sériově řazená tlumivka
6 výkonový vypínač
7 pecní transformátor
8 krátká síť
9 elektrody
10 obvody měření
11 regulace

## Slide 26: Možnosti snížení rušivých účinků obloukových pecí na napájecí síť vn
Omezení zkratových a velkých proudů
  vznikají zejména při natavování vsázky
  zapojení reaktoru do série s pecním transformátorem
Zvětšení zkratového výkonu v místě připojení
  zesílení sítě
  připojení synchronního kompenzátoru do sítě
  sériová nebo paralelní kompenzace
Zmenšení kolísání jalového příkonu el. Obl. Pece
  nepřímá kompenzace
  přímá kompenzace

## Slide 27
конец