## Slide 1: Sdílení tepla při fázových přeměnách
Stanislav Bock
Miroslav Šebek
Tomáš Vyhlídko
M. A. Michejev

## Slide 2: Sdílení tepla při varu a kondenzaci
Sdílení tepla při varu kapaliny
  Bublinkový var kapaliny
  Blánový var
Sdílení tepla při kondenzaci páry
  Teorie blánovité kondenzace
  Kondenzace přehřáté a vlhké páry
  Kapičková kondenzace páry

## Slide 3: Sdílení tepla při varu kapaliny
Var kapaliny představuje změnu skupenství kapalného v plynné na výhřevné ploše v důsledku měrného tepelného toku q sděleného konvekcí kapalině při teplotním rozdílu TS – T2,3
TS - teplota výhřevné plochy
T2,3 - teplota změny skupenství (teplota sytosti), příslušná tlaku kapaliny na výhřevné ploše
Teplota změny skupenství roste s tlakem kapaliny a platí:
Ttr < T2,3 < Tkr
Podle charakteru tvorby plynné fáze na výhřevné ploše rozeznáváme var bublinkový a var blánový.

## Slide 4: Sdílení tepla při varu kapaliny

## Slide 5: Bublinkový var
Představuje změnu skupenství kapalného v plynné na výhřevné ploše -> na varných jádrech
Čím větší je mikronerovnost varného jádra, tím větší je lokální styčná plocha kapaliny s povrchem varného jádra a tím větší je i lokální tok tepla, který způsobí odpaření kapaliny na varném jádru a vznik parní bublinky
V důsledku vztlakové síly jsou parní bublinky odtrhovány od varného jádra s tím větší frekvencí, čím větší je lokální hustota toku tepla na varném jádru
V důsledku povrchového napětí kapaliny σ, které dává parní bublince při jejím vzniku kulový tvar o poloměru R0, je v parní bublince přetlak páry

## Slide 6: Bublinkový var
Laplace : rozdíl tlaků (voda-bublina)
Kelvinova korekce tlaku páry
Celkový přetlak páry v parní bublince:
Z rovnice Clausius-Clapeyronovy odpovídá přetlaku Δp páry v bublince přehřátí ΔT kapaliny
Rovnice (4) vyjadřuje přehřátí kapaliny ΔT na varném jádru s teplotou TS nutné pro vznik parní bublinky o počátečním poloměru R0

## Slide 7: Bublinkový var
čím menší je lokální nerovnost výhřevné plochy, tím větší je nutné přehřátí ΔT kapaliny pro vznik parní bublinky o počátečním poloměru R0
Pro var vody při přehřátí ΔT=25K plynou počáteční poloměry parní bublinky
při tlaku p= 105 Pa
při tlaku p= 107 Pa
Velikost maximálního objemu parní bublinky v okamžiku odtržení od výhřevné plochy plyne z rovnováhy vztlakové a kapilární síly, vyjádřené úhlem smáčení kapaliny φ a Laplaceovou kapilární konstantou

## Slide 8: Bublinkový var
Předpokládáme-li kulový objem parní bublinky v okamžiku odtržení od varného jádra, má její maximální průměr hodnotu
kde φ je úhel smáčení kapaliny
Pro var vody (φ=45°) obdržíme z rovnice (7) hodnoty maximálního průměru parní bublinky
při tlaku 105 Pa
při tlaku 107 Pa
Doba růstu parní bublinky stoupá s tlakem a klesá s přehřátím kapaliny ΔT. Pro var vody (p=105 Pa, ΔT=25K) dostaneme hodnotu

## Slide 9: Experimentální řešení určení součinitele přestupu tepla α při varu
Základní experimentální veličiny: ΔT - přehřátí kapaliny
p - tlak na výhřevné ploše
q - hustota tepelného toku
Bublinkový var vody při atmosférickém tlaku je omezen hodnotami ΔT, q => odpovídající hodnoty α
Pro bublinkový var vody při volné konvekci v rozsahu tlaků byli navrženy rovnice pro součinitel přestupu tepla

## Slide 10: Experimentální řešení určení součinitele přestupu tepla α při varu
Vliv rychlosti kapaliny na α při varu proudící kapaliny v trubce je tím větší, čím menší je hustota tepelného toku q.
=> při vyšší hustotě tepelného toku q je i vyšší mezní rychlost proudění wm, při jejímž překročení se začne projevovat vliv rychlosti na součinitel přestupu tepla α.
Var v trubce při nuceném proudění kapaliny je možné řešit superpozicí dvou samostatných dějů, a to jako přestup tepla konvekcí při nuceném proudění nevroucí kapaliny v trubce (αk) a přestup tepla při bublinkovém varu klidové kapaliny (αb).

## Slide 11: Experimentální řešení určení součinitele přestupu tepla α při varu
Na základě experimentálních hodnot bublinkového varu proudící vody
v trubce v rozsahu tlaků:
a rychlostí :
byla stanovena závislost:
s platností
Je-li poměr ab/ak < 0,5 je vliv varu na součinitel α zanedbatelný
Je-li poměr ab/ak > 2 převažuje sdílení tepla bublinkovým varem kapaliny nad sdílením tepla konvekcí bez změny skupenství a .
Množství sděleného tepla vyjadřuje rovnice

## Slide 12: Závislost α na dalších činitelích
Druh kapaliny – velký vliv
Tvar a velikost výhřevné plochy – zanedbatelný vliv
Absorbované plyny – zanedbatelný vliv
Materiál výhřevné plochy – jen při malém q
Drsnost výhřevné plochy

## Slide 13: Kritická hustota tepelného toku při bublinkovém varu kapaliny
S rostoucím q roste: počet varných jader na výhřevné ploše
frekvence odtrhování parních bublinek
a tím roste součinitel přestupu tepla α při bublinkovém varu kapaliny.
Prvá kritická hustota tepelného toku qkr1 představuje maximální hodnotu a
přísluší jí maximální hodnota součinitele přestupu tepla αkr1
Druhá kritická hustota tepelného toku qkr2 představuje minimální hodnotu a
přísluší jí minimální hodnota součinitele přestupu tepla αkr2.
Mezi prvou a druhou kritickou hodnotou tepelného toku q se nachází
přechodová oblast mezi bublinkovým a blánovým varem kapaliny,
charakterizovaná nestabilní tvorbou parní blány na výhřevné ploše.

## Slide 14: Kritická hustota tepelného toku při bublinkovém varu kapaliny
Při volném proudění kapaliny závisí qkr1 : na tlaku a smáčivých vlastnostech kapaliny
: na jakosti a tvaru výhřevné plochy
U svislých a šikmých výhřevných ploch je hodnota qkr1 tím nižší, čím hrubší je výhřevný povrch a čím menší úhel sbírá vektor gravitačního zrychlení s normálou k povrchu výhřevné plochy .

## Slide 15: Blánový var
Je charakterizován stabilní vrstvou přehřáté páry na výhřevném povrchu, která izoluje vroucí kapalinu od výhřevné plochy.
Blánový var je energeticky nevýhodný, protože s rostoucím teplotním
rozdílem v parní bláně roste sice hustota tepelného toku q,
ale součinitel přestupu tepla  se téměř nemění.

## Slide 16: Sdílení tepla při kondenzaci páry
Kondenzace páry představuje změnu skupenství plynného v kapalné
v důsledku odvedeného skupenského tepla kondenzačního l2,3 ,
příslušného tlaku páry na ochlazovacím povrchu.
Stýká-li se pára se stěnou, jejíž teplota je menší než teplota syté páry,
sráží se pára na stěně v kapalinu.
Podle charakteru tvorby kondenzátu na ochlazovací ploše rozeznáváme
kondenzaci blánovou a kondenzaci kapičkovou.

## Slide 17: Sdílení tepla při kondenzaci páry
Kondenzace blánová nastane, jestliže kondenzát je smáčivá kapalina, která vytvoří na ochlazovacím povrchu souvislou tenkou vrstvu (blánu, film).
Kondenzace kapičková nastane v případě, že kondenzát je nesmáčivá kapalina, která vytvoří na ochlazovacím povrchu zprvu jednotlivé mikroskopické kapičky, jejichž objem s časem roste a které se při dotyku slévají ve větší kapky.
Protože v energetice i chladící technice používané teplonosné kapaliny se vyznačují snášivostí, nastává při kondenzaci jejich par blánový charakter tvorby kondenzátu.

## Slide 19: Teorie blánovité kondenzace
Veškeré teplo uvolněné při srážení páry přechází z páry do stěny vrstvou kondenzátu.
Je-li pohyb kapalné blány laminární, je předáváno teplo prouděním.
Předané teplo můžeme vyjádřit rovnicí:
Jiná řešení vycházejí z rovnice kontinuity, Navier - Stockesovy rovnice a Fourrier – Kirchhoffovy rovnice.
Blánová kondenzace – 2D pohled

## Slide 20: Teorie blánovité kondenzace
Určení průtoku na základě vztahu:
Součinitel přestupu tepla určíme na základě vztahu:
Ve skutečnosti je o 20 – 22% větší vlivem vlnění blány.
Blánová kondenzace – 3D pohled

## Slide 21: Kondenzace přehřáté a vlhké páry
Kondenzace přehřáté páry o teplotě T vyšší než teplota kondenzace T3,2 příslušná tlaku přehřáté páry p představuje současný odvod jak přehřívacího tepla qpř konvekcí v mezní vrstvě na fázovém rozhraní tak odvod skupenského tepla kondenzačního l3,2 vrstvou kondenzátu do ochlazovací plochy
Z tepelné bilance plyne pro součinitel přestupu tepla př při kondenzaci přehřáté páry platí vztah
kde - teplotní rozdíl na fázovém rozhraní
Ts - teplota ochlazovací plochy
αk, - součinitel přestupu pro konvekci přehřáté páry
α - součinitel přestupu pro kondenzaci syté páry

## Slide 22: Kondenzace přehřáté a vlhké páry
Z rovnice
plyne, že čím vyšší je teplota přehřáté páry T, tím nižší je součinitel přestupu tepla př. Naopak pro T = T3,2 je př = .
Kondenzace přehřáté páry je termokineticky nevýhodná.

## Slide 23: Kondenzace přehřáté a vlhké páry
Vlhká pára představuje směs syté páry a syté kapaliny o teplotě kondenzace T3,2 příslušné tlaku páry p.
Suchost vlhké páry je dána vztahem:
a vyjadřuje hmotnostní množství syté páry v kilogramech v 1kg vlhké páry.
Vrstvou kondenzátu odvedené kondenzační teplo vlhké páry l3,2x je tím menší, čím menší je suchost páry x ( 0 < x < 1 ).

## Slide 24: Kondenzace přehřáté a vlhké páry
Součinitel přestupu tepla  při kondenzaci vlhké páry určíme ze vztahů pro kondenzaci syté páry, kde místo kondenzačního tepla syté páry dosadíme kondenzační teplo vlhké páry .
To je za předpokladu, že kapalná složka vlhké páry ve tvaru kapiček se nedostane do styku s vrstvou kondenzátu.

## Slide 25: Kapičková kondenzace páry
V případech, kdy kondenzát nesmáčí ochlazovací povrch.
Nesmáčivé kapaliny se vyznačují velkou hodnotou povrchového napětí 
Princip: na ochlazovacím povrchu se vytvářejí drobné kapičky kondenzátu, které v důsledku velkého povrchového napětí  mají kulový tvar.
Z teoretického hlediska je to obrácený děj vůči tvorbě parní bublinky na varném jádře.
V obou případech předpokládáme, že fázové rozhraní má tvar kulového povrchu.

## Slide 26: Kapičková kondenzace páry
Obdržíme analogické vztahy pro podchlazení páry ΔT pro vznik kapičky kondenzátu o počátečním poloměru R0
a pro minimální poloměr kapičky kondenzátu a idealizovaného kondenzačního jádra R0

## Slide 27: Kapičková kondenzace páry
Závěr: stejný jako z teorie tvorby parní bublinky, a to, že čím větší je
podchlazení ochlazovací plochy T vůči teplotě kondenzující páry T3,2, tím menší kondenzační jádra na ochlazovacím povrchu se aktivují pro tvorbu kapiček kondenzátu.
Podobně jako s časem roste v důsledku vypařování kapaliny objem parní bublinky na varném jádru, roste v důsledku kondenzace páry objem kapičky kondenzátu na kondenzačním jádru na svislé ochlazovací ploše až na mezní hodnotu, kdy gravitační síla překoná sílu kapilární a sílu setrvačnou a kapka kondenzátu sjede po ochlazovací stěně.
Přitom strhne s sebou kapičky nalézající se v dráze jejího pohybu a na
obnaženém ochlazovacím povrchu se začnou tvořit nové kapičky
kondenzátu a děj se periodicky opakuje.

## Slide 28: Kapičková kondenzace páry
Čím menší je velikost kapiček, tím větší je jejich počet a tím větší je i povrch
fázového rozhraní a nižší jeho teplota. Kondenzačním teplem se kapička
ohřívá a klesá rozdíl mezi teplotou páry a povrchem kapičky.
Proto je intenzita kondenzace páry a rychlost růstu kapičky kondenzátu tím
větší, čím menší je velikost kapičky.
V důsledku periodického obnovování tvorby malých kapiček kondenzátu je
součinitel přestupu tepla  u kapičkové kondenzace vyšší než u
kondenzace blánové.

## Slide 29: Kapičková kondenzace páry
Přestože se při kapičkové kondenzaci dosahuje vysokých hodnot
součinitele přestupu tepla , brání jejímu uplatnění v energetické praxi to, že technicky důležité kapaliny mají malé povrchové napětí, tj. jsou smáčivé.
Úpravy ochlazovacího povrchu, které měly docílit kapičkovou kondenzaci smáčivých kapalin, nevykazovaly i při laboratorních podmínkách dlouhodobou časovou stálost a v technické praxi byl účinek úprav ochlazovacího povrchu potlačen jeho znečištěním.

## Slide 30: Děkujeme za pozornost