## Slide 1: A1B14SEM – Elektrotechnický seminář
Vytvořirla: Lucie Vanišová
zaklukas@fel.cvut.cz
Katedra elektroenergetiky
Cvičení #1
Úvod, výroba el. energie

## Slide 2: Elektrotechnický seminář
výuka rozdělena mezi tři silnoproudé katedry - výměna po 4 týdnech
  katedra elektroenergetiky K13115
  katedra elektrotechnologie K13113
  katedra elektrických pohonů a trakce K13114
učebny: K13115 – T2: A4-202a
K13113 - T2: A4-202b
K13114 - T2: E1-106
účast povinná!! (povoleny max. 3 absence za semestr)
zápočet: 1. část semináře za docházku, požadavky na zbylé části výuky se dozvíte na cvičení

## Slide 3: Harmonogram cvičení
Týden | Katedra | Náplň
1 | K13115 | Úvod, výroba el. energie
2 | K13115 | Přenos a distribuce el. energie
3 | K13115 | Exkurze do laboratoří
4 | K13115 | Exkurze do laboratoří
5 | K13113 | T2: A4-202b
6 | K13113 | 
7 | K13113 | 
8 | K13113 | 
9 | K13114 | T2: E1-106
10 | K13114 | 
11 | K13114 | 
12 | K13114 | Zápočet
13 |  | 
14 |  | 

## Slide 4: Katedra elektroenergetiky
stránky katedry http://k315.feld.cvut.cz/cs
seznam zaměstnanců, místností
rámcová témata bakalářských/diplomových prací
seznam knih/publikací v katederní knihovně
činnost katedry
- řízení, spolehlivost a optimalizace v elektroenergetických
soustavách
- elektrotepelná zařízení a procesy
- světelná technika, osvětlovací systémy
- technika vysokých napětí, diagnostika izolačních systémů
- modelování sdružených problémů z oblasti silnoproudé
elektrotechniky
- elektrické instalace objektů
4
4

## Slide 5: Katedra elektroenergetiky
server powerwiki https://www.powerwiki.cz/
materiály k předmětům vyučovaným katedrou
odborné knihy (v češtině) volně ke stažení
přístupové údaje - jméno: student
- heslo: silnoproud
5

## Slide 6: Elektroenergetika
obecně – vědní disciplína, jejímž předmětem zkoumání je zabezpečení výroby a dodávky elektrické energie pro lidstvo
technologický proces zahrnující klíčové části
dříve jasně dané schéma, v současné době se ze spotřebitelů mohou stávat rovněž výrobci s možností akumulace elektrické energie
dříve jasně daný směr toku výkonu, v současné době může docházet k otočení směru toku výkonu z distribuční soustavy do přenosové v některých částech dne (zejména kolem 12. hodiny – výroba el. energie z fotovoltaických elektráren v ČR)
Výroba
Přenos
Distribuce
Spotřeba
Energie z primárních zdrojů
6

## Slide 7: Elektroenergetika
dále se zabývá provozem, zabezpečením, rozvojem a
řízením elektrizační soustavy
patří ke skupině síťových odvětví spolu s dodávkou
plynu, vody a telekomunikačních služeb – jedná se
ovšem o nejsložitější systém
Zdroj: [6]
7

## Slide 8: Elektroenergetika
strategické odvětví, specifika daná fyzikálními zákony a důležitostí elektřiny ve společnosti – fungující elektroenergetika = základní prvek infrastruktury státu
dříve stabilní a v průběhu let prakticky neměnné odvětví
  1. výrobní zdroje – vodní a uhelné elektrárny – investičně náročné, ale dlouhý životní cyklus – stabilní prostředí ve výrobě s garancí pro investory
  návratnost investic obvykle nad 10 let, naopak fyzická i ekonomická životnost obvykle přesahuje 20 let
  časově, věcně a finančně náročná výstavba nových zařízení – např. vedení až 10 let, jaderné elektrárny až 15 let
dnes se stává poměrně nejistým
  problematika začleňování OZE (obnovitelných zdrojů) do soustavy
  liberalizace trhu s elektřinou a plynem
  změna postoje k jaderné energetice a obecně změna energetického mixu v řadě zemí
  narůstající nároky na přenosové a distribuční soustavy - setkáváme se s provozováním soustav na hranici bezpečného provozu (obchodní toky X fyzikální zákony)

## Slide 9: Elektroenergetika Historie ve zkratce
1870 – začátek komerčního využívání elektrické energie (obloukové lampy – pouliční osvětlení)
1882 – první kompletní DC elektrický systém (generátor, podzemní kabely, pojistka, měření, zátěž – žhavící lampy, napájení 59 zákazníků, 110 V) zprovozněný Thomase Edisonem
1886 – vývoj a testování komerčně využitelných transformátorů a AC distribučního systému (napájení 150 lamp)
1889 – první AC přenosové vedení v Severní Americe (1f vedení, 4 kV na vzdálenost 21 km)
po 1888 – Nikola Tesla prodal patenty na AC motory, generátory, transformátory a přenosový systém, postaveny základy současného AC systému
1893 – první 3f vedení v Severní Americe, 2,3 kV, 12 km
1. výrobní zdroje – vodní a uhelné elektrárny, po první ropné krizi rozvoj jaderných elektráren, v posledním desetiletí rozvoj výroby z obnovitelných zdrojů – větrné a sluneční elektrárny

## Slide 10: Elektřina a její specifika
elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci
snadná transformace na jiné druhy energie (komodita sama o sobě prakticky nevyužitelná – přeměna el. energie na jiné formy energie – mechanickou, tepelnou, světelnou, rotační kinetickou apod.)
Zdroj: ČEZ

## Slide 11: Elektřina a její specifika
poměrně snadná transportovatelnost na dlouhé vzdálenosti (za vzniku přípustných přenosových ztrát)
možnost generace ve velkých jednotkách (velké
výrobní bloky o výkonech stovky MW)
rychlost šíření a prakticky nulové dopravní zpoždění → elektřina musí být vyrobena právě v okamžiku, kdy se spotřebovává

## Slide 12: Elektřina a její specifika
elektřina je „hromadná“ značně specifická komodita, dopravuje se po přenosových a distribučních sítích k zákazníkovi – zákazník odebírá v reálném čase a v každém okamžiku rozhoduje o své objednávce okamžitým odběrem
dostupnost elektřiny = veřejná služba (každý má právo na připojení a dodávku elektřiny za nediskriminační cenu)
omezená možnost akumulace (přečerpávací vodní elektrárny – reálné a osvědčené řešení, další řešení ve fázi výzkumu nebo pilotních projektů – bateriové parky, rotující setrvačníky, ...)
důležitá bezpečnost a spolehlivost dodávky elektřiny k zákazníkovi

## Slide 13: Elektřina a její specifika
základní vlastnosti z hlediska provozování:
  velmi rychlé šíření poruchy – porucha (či výpadek výroby nebo spotřeby) v jednom místě soustavy vyvolá okamžitý nedostatek (přebytek) elektřiny a zhoršení parametrů v celé soustavě → všichni výrobci a spotřebitelé jsou na sobě v každém okamžiku závislí
  možnost zahraniční výpomoci ze sousedních ES v rámci propojené soustavy
elektrický proud teče cestou nejmenšího odporu, která nemusí být vzdálenostně nekratší (obchodní tok se nemusí rovnat fyzickému toku!) → elektřina protéká z místa výroby do místa spotřeby všemi dostupnými cestami (úzká hrdla v soustavě – protékaní proudu dané impedancí soustavy)
13

## Slide 14: Elektřina a její specifika
elektřina je zboží dané kvalitou (zejména sledování veličin U, f) a spolehlivostí
f [Hz] (frekvence/kmitočet) – celosystémový parametr propojených soustav, ovlivněna zejména významnými poruchami v přenosových soustavách, neplánovanými výpadky ve výrobě (elektrárenských bloků apod.) nebo spotřebě
propojená evropská elektrizační soustava (tzv. synchronní zóna)
f = 50 Hz ± 1 % během 99,5 % času
50 HZ + 4%/ -6 % během 100 % času
U [kV] (el. napětí) – lokální charakter – napětí může být v každém uzlu soustavy rozdílné
povolené rozsahy U v přenosové soustavě ČR
400 kV ± 5 %
220 kV ± 10 %
110 kV ± 10 %

## Slide 15: Elektřina a její specifika
v každém okamžiku musí být vyrovnaná výkonová bilance – obecně výroba = spotřeba + ztráty
Pv = Ps ± Psal + Pz [kW]
Pv – vyrobený činný výkon
Psal – přeshraniční saldo = export/import elektřiny do zahraniční
Ps – spotřebovávaný činný výkon
Pz – ztráty v soustavě
při nevyrovnané výkonové bilanci následuje zhoršování kvality elektřiny – dochází ke kolísání frekvence a napětí, které může vést až k napěťovému kolapsu soustavy

## Slide 16: Elektrizační soustava
vzájemně propojený soubor výrobních, přenosových
a distribučních zařízení, přičemž všechna zařízení se
vzájemně ovlivňují
může být provozována samostatně (ostrovní provozy)
nebo jako součást propojené elektrizační soustavy
(v případě poruchy v soustavě často dochází k rozpadu
na několik ostrovních provozů)
hlavní funkce – přeměnit z primárních zdrojů elektrickou energii a dopravit ji do místa spotřeby
Zdroj: [4]
16

## Slide 17: Elektrizační soustava Základní cíle
zajistit dostatečné množství elektrické energie pro všechny spotřebitele v požadovaném čase a kvalitě za nediskriminační cenu
zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku elektrické energie (v Evropě trvalá dodávka, nepřípustná přerušení způsobující významné ekonomické ztráty)
minimalizovat náklady a vlivy na životní prostředí
řízení elektrizační soustavy probíhá převážně na straně výroby (výjimku tvoří v ČR HDO = hromadné dálkové ovládání spotřebičů v domácnostech – spínání vybraných spotřebičů v režimu vysokého a nízkého tarifu)

## Slide 18: Výroba el. energie = přeměna el. enrgie z primárních zdrojů

## Slide 19: Primární zdroje
výroba el. energie = přeměna el. energie z jiných forem energie, přeměna z tzv. primárních zdrojů
  Sluneční energie
    vodní energie
    větrná energie
    sluneční záření
    chemická energie (fosilní paliva)
  jaderná energie (štěpení, slučování)
  energie interakce Země-Měsíc
    přílivové/odlivové elektrárny, energie mořských vln
19

## Slide 20: Dělení zdrojů elektrické energie
podle způsobu získávání
  prvotní zdroje (získané těžbou)
  vyrobené zdroje (vzniklé zušlěchtěním)
  druhotné zdroje (ze ztrát při přeměnách)
podle zvyklosti užití
  konvenční zdroje (uhelné, jaderné, vodní, ...)
  nekonvenční (geotermální, energie mořských vln, biomasa...)
20

## Slide 21: Dělení zdrojů elektrické energie
neobnovitelné
  fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, plyn)
  jaderná paliva
obnovitelné
  energie vody
  energie větru
  sluneční záření
  bioplyn, biomasa
  geotermální energie
  energie mořských vln
  energie přílivu a odlivu
21

## Slide 22: Dělení výroben elektrické energie
dle typu technologie
  klasické tepelné (parní) elektrárny
    na fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, plyn, topné oleje)
    na biomasu
  paroplynové elektrárny (PPC)
  jaderné elektrárny (JE)
  větrné (VTE)
  fotovoltaické (FVE)
  vodní (VE)
  přečerpávací vodní (PVE)
  spalovací (plynové)
  ostatní

## Slide 23: Denní diagram zatížení (DDZ) v ČR
závislost činného výkonu P [MW] na čase t [hod] vztažená na soustavu jako celek
množství spotřebované
el. energie je úměrné integrálu plochy pod
křivkou výkonu

## Slide 24: Denní diagram zatížení
špičkové zatížení – přečerpávací a akumulační vodní elektrárny, plynové elektrárny
pološpičkové zatížení – akumulační vodní elektrárny, paroplynové a plynové elektrárny
základní zatížení – jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, průtočné vodní elektrárny
Elektrotechnický seminář – A1B14SEM
Cvičení #1
Katedra elektroenergetiky

## Slide 25: Roční diagram zatížení v ČR
tvar „vlaštovka“ – v zimních měsících je vyšší spotřeba elektřiny díky vytápění, pokles v letních měsících se bude pravděpodobně zmírňovat s rozvojem klimatizací
Zdroj: [2]

## Slide 26: Výroba elektřiny v ČR
Výroba elektřiny za rok 2014 [Zdroj: 12]

## Slide 27: Spotřeba elektřiny v ČR
brutto spotřeba ES ČR = svorky generátoru ± zahraničí – čerpání
národní spotřeba ES ČR = svorky generátoru ± zahraničí – čerpání – vlastní spotřeba
netto spotřeba ES ČR = svorky generátoru ± zahraničí – čerpání – vlastní spotřeba – ztráty
Zdroj: Skupina ČEZ

## Slide 28: Energetický mix v ČR
Zdroj: [12]
Instalovaný výkon v ČR [MW]

## Slide 29: Centralizovaná x decentralizovaná výroba
Zdroj: [5]

## Slide 30: Centralizovaná x decentralizovaná výroba
Centralizovaná výroba
původní model ES, relativně malý počet velkých výrobních bloků o velkém výkonu připojených do přenosové soustavy (napěťové hladiny 220 kV, 400 kV)
jasně daný směr toku výkonu – systémové elektrárny → přenos → distribuce → spotřebitel
nízká cena za 1 kW instalovaného výkonu
nevýhody
přeprava elektřiny na
delší vzdálenosti → větší
přenosové ztráty
negativní dopad výpadku
velkého zdroje na síť

## Slide 31: Centralizovaná x decentralizovaná výroba
Decentralizovaná výroba
definice:
  za decentralizované se považují všechny zdroje připojené do distribuční soustavy na hladinách NN, VN a VVN
  nebo dělení dle technologie:
  FVE , VtE, bioplynové stanice, zdroje spalující bioplyn a BRKO (biologicky rozložitelná část odpadu), vodní elekrárny, mikrokogenerace, geotermální zdroje
díky rozvoji OZE nyní aktuálnější – velký počet malých rozptýlených zdrojů
výpadek jednoho zdroje významně neovlivňuje kvalitu el. energie v soustavě
výroba elektřiny v místě spotřeby – odpadávají přenosové ztráty
spotřebitelé se nyní v řadě případů stávají zároveň výrobci + možnost akumulace (nový pojem - tzv. productors + consumers = prosumers)
princip „virtuální elektrárny“ – řízení většího počtu malých výrobních zdrojů – z pohledu dispečerů se jeví jako jeden výrobní blok

## Slide 32: Centralizovaná x decentralizovaná výroba
Decentralizovaná výroba
obnovitelné zdroje ≠ decentralní zdroje
  všechny decentrální zdroje nejsou obnovitelné (mikrokogenerační jednotky, elektrárny a teplárny spalující uhlí, plyn, komunální odpad,...)
  část obnovitelných nepatří mezi decentrální (střední a velké vodní elektrárny (nad 10 MW), PVE, obří solární a větrné parky (v ČR se zatím nevyskytují))

## Slide 33: Uhelné elektrárny Hnědé uhlí (lignit), černé uhlí
výhody
  domácí zdroj (surovinová nezávislost)
  konvenční stabilní zdroj, široká možnost regulace
  břidlicový plyn v Americe – přebytek uhlí → snížení ceny uhlí a
  emisních povolenek
nevýhody
  emise do ovzduší (emisní povolenky, odsíření spalin)
  omezené zásoby uhlí (respektive není plánováno vytěžit dostupné zásoby – otázka prolomení těžebních limitů)
  výrobní zdroje musí splňovat zpřísňující se emisní limity
největší zdroje v ČR: Dětmarovice (800 MW), Hodonín (105 MW), Chvaletice (800 MW), Ledvice (330 MW), Mělník, Počerady (1000 MW), Prunéřov (1600 MW)

## Slide 34: Uhelné elektrárny
většina z českých uhelných elektráren spaluje severočeské hnědé uhlí a je z praktických důvodů situována do bezprostřední blízkosti těchto dolů v severních a v severozápadních Čechách, několik spaluje černé uhlí
v řadě uhelných elektráren se spolu s uhlím spaluje biomasa. Největším producentem elektřiny a tepla z biomasy je v rámci Skupiny ČEZ v ČR Elektrárna Hodonín
princip – spalování uhlí v kotli → uvolněné teplo ohřívá vodu v trubkách → přeměna vody na páru, roztáčení lopatek parní turbíny → výroba el. energie v generátoru

## Slide 35: Uhelné elektrárny
Tepelné elektrárny v ČR nad 100 MW
Uhelná elektrárna Tušimice, zdroj: [1]
Uhelná elektrárna Hodonín, spalování biomasy, zdroj: [1]

## Slide 36: Jaderné elektrárny
jaderným palivem je obohacený uran ve formě tablet oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí
v reaktoru probíhá štěpná reakce → vzniká teplo → ohřev páry v parogenerátoru → parní turbína pohání generátor
moderátorem i chladivem je deionizovaná voda
2 okruhy – primární a sekundární

## Slide 37: Jaderné elektrárny
výhody – neprodukují emise CO2, na malé ploše velký výkon, možné uskladnění paliva na dlouhou dobu provozu, v ČR se těží surový uran (tzv. žlutý koláč)
špičkový provoz JE – ekonomicky nevýhodný a v mnohých případech limitovaný provozními parametry
Temelín – od r. 2000
  2 x 1055 MW (2 bloky, 2 tlakovodní reaktory VVER)
  největší výrobní blok v české ES
Dukovany – od r. 1985
  4 x 510 MW (2 dvojbloky, 4 tlakovodní reaktory typu VVER)
  vysoce spolehlivá, první jaderný zdroj v ČR
Jaderná elektrárna Temelín [1]
Jaderná elektrárna Dukovany [1]

## Slide 38: Plynové elektrárny
rychlé najíždění a odstavování zdroje – výkonová pružnost → flexibilní výrobní zdroj (pokrytí špičkové části denního diagramu zatížení)
nízké investiční náklady, vysoké provozní (drahé palivo – plyn, olej)
dobrá účinnost (25 až 35 %), teplota spalin > 1500 oC
vysoká provozní spolehlivost
Elektrárna Počerady,
zdroj: [6]

## Slide 39: Paroplynové elektrárny
kombinovaný cyklus – spalovací
turbína, její odpadní teplo ve
spalinách využívají generátory páry
→ zásobování parní turbíny
vyšší účinnost (až 60 %) než uhelné
bloky,
nižší emise spalin na vyrobenou MWh
flexibilní zdroj s rychlým najetím – do
několika minut (pokrytí špičkové části
denního diagramu zatížení)
Spalovací turbína [1]
palivo – zemní plyn, olej (nižší emise než uhlí)
nízké investiční náklady, vysoké provozní (drahé palivo)

## Slide 40: Obnovitelné zdroje elektřiny
výhody
  obnovitelný zdroj elektrické energie, žádné
  emise → čistá el. energie (platí pro vodní,
  fotovoltaické, větrné..., neplatí pro spalování
  biomasy, bioplynu)
  zpravidla nízké provozní náklady
nevýhody
  obecně obnovitelné zdroje ≠ ekologicky čistá el. energie
  intermitentní zdroje – nesouvislá, obtížně predikovatelná výroba elektrické energie závislá na aktuálních klimatických podmínkách, rychlé změny (oblačná fronta, rychlost proudění větru)
  „pseudoekologické“ – z pohledu řízení soustavy je nutné mít zálohu výkonu v konvenčních zdrojích (1 MW v OZE elektrárnách ~ přibližně 10 MW v konvenčních zdrojích)
  klimatická změna může ovlivnit velké množství výroben najednou (např. výbuch sopky – zastínění fotovoltaických elektráren)
Zdroj: [9]

## Slide 41: Obnovitelné zdroje v ČR
vodní elektrárny – konvenční zdroj
fotovoltaické elektrárny – významný rozvoj od r. 2010
větrné parky
spalování bioplynu, biomasy
biologicky rozložitelná
část komunálního odpadu
Zdroj: [2]
*
*

## Slide 42: Vodní elektrárny Dělení
dle funkce
  1) akumulační – zadržují vodu
  v nádrži
  2) průtočné – bez akumulace vody
  3) derivační – přívod vody derivačním kanálem
  4) přečerpávací – pracují v generátorickém a čerpadlovém
  režimu (výroba el. energie ve špičkách, spotřeba el. energie na čerpání vody do horní nádrže zpravidla v noci)
dle výkonu
  malé (MVE) –
  do 10 MW
  střední
  velké – nad 200 MW
1) Orlík, zdroj: ČEZ
3) Schéma derivační
elektrárny,
zdroj: ČEZ
4) Dlouhé Stráně,
horní nádrž
2) Mohelno, zdroj: ČEZ

## Slide 43: Vodní elektrárny
dle spádu
  nízkotlaké – do 20 m
  středotlaké
  vysokotlaké – nad 100 m
výhody
  obnovitelný zdroj elektrické energie, žádné emise - čistá el. energie
  nízké provozní náklady
  rychlé najetí zdroje, dnes často dálkově ovládané (spouštění elektrárny povely z dispečinku)
nevýhody
  akumulační elektrárny – zatopení rozsáhlého území
  narušení původního ekosystému, změna krajinného rázu, vysoké investiční náklady, potenciál velkých zdrojů u nás vyčerpaný
  průtočné – výkon závislý na průtoku vodního toku (suchý rok)
vodní elektrárny v ČR
  velké: Vltavská kaskáda + PVE
  malé (MVE): vesměs decentralizované zdroje
Strojovna elektrárny
Orlík, zdroj: [1]

## Slide 44: Vodní elektrárny Akumulační a průtočné

## Slide 45: Vodní elektrárny Přečerpávají
pracují v generátorickém nebo čerpadlovém režimu (výroba el. energie ve špičkách, spotřeba el. energie na čerpání vody do horní nádrže zpravidla v noci)
Dlouhé Stráně – budovaná jako záložní zdroj pro Temelín,
Dalešice – napájení Dukovan
Přečerpávací vodní
elektrárna Dlouhé
Stráně

## Slide 46: Vodní turbíny Kaplanova
přetlaková výborně regulovatelná turbína - natáčení rozváděcí i oběžné lopatky, vertikální nebo horizontální instalace
výroba je poměrně náročná, což se odráží ve vyšších cenách
používá se pro nízké spády od 1 do 20 m, průtoky
0,1 až několik m3/s (jezové a MVE)
Kaplanova turbína,
Elektrárna orlík,
zdroj: [6]
Kaplanova turbína,
elektrárna Kamýk,
zdroj: ČEZ

## Slide 47: Vodní turbíny Francisova
používá se pro velmi nízké spády od 0,8 m a pro velké průtoky i jako reverzní v přečerpávacích elektrárnách se spádem až do 500 m
lze použít jako reverzibilní stroj (čerpání), v ČR nejrozšířenější typ
Francisova turbína,
Dlouhé Stráně
zdroj: ČEZ

## Slide 48: Vodní turbíny Peltonova
rovnotlaká turbína s využitím pro vysoké spády nad 30 m a pro průtoky od 10 l/s
využívá se ve vysokotlakých (horských) oblastech

## Slide 49: Fotovoltaické elektrárny
    druhy elektráren
      statické (nižší účinnost) x trackery (natáčení panelu za
      sluncem)
      střešní (efektivní využití ploch) x volné plochy (zábor
      zemědělské půdy)
    demonstrační systém na střeše FEL (K13113) – 3 kW
FVE Chýnov – instalace na volné půdě [2]
Střešní instalace FVE
Natáčecí panely – tzv. trackery

## Slide 50: Fotovoltaické elektrárny v ČR
nevhodné podmínky státní podpory OZE (povinný výkup, zelený bonus) → masivní rozvoj FVE (instal. výkon více než 2 GW), dnes zastavena podpora instalací na zemědělskou půdu, zůstává podpora střešních instalací
75 % energie dopadá na naše území v období duben – září, v ČR dopadne na 1 m² vodorovné plochy zhruba 950 – 1340 kWh energie, účinnost panelů max. cca 20 % → pro naše podmínky nejsou perspektivní (pro přijatelný výkon velký zábor plochy)

## Slide 51: Větrné elektrárny
a) „onshore“ – instalace na pevnině ve větrných oblastech
b) „offshore“ – instalace větrných parků v moři – přenos
vyrobené el. energie na pevninu podmořskými stejnosměr. kabely
nevýhody – rušení (hluk), velmi rychlé změny výroby
a) Větrné mlýny Janov, ČR [2]
b) Větrný park v Dánsku

## Slide 52: Větrné elektrárny v ČR
vyšší polohy nad 650 m n.m.
nelze realizovat VTE v CHKO
Instalace větrných elektráren v ČR

## Slide 53: Bioplynové stanice
organické materiály produkují ve fermentačních nádobách bez přístupu vzduchu bioplyn (vysoký obsah metanu) → spalování v kotlích, výroba elektřiny
palivo – kukuřičná siláž, řepné řízky, ...
Bioplynová stanice Číčov [2]

## Slide 54: Spalování biomasy
výhody:
  zdroj energie – není vázán na lokality
  pěstování energetických plodin
  likvidace odpadů – zbytek lze využít jako hnojiva
  menší negativní dopady na životní prostředí
nevýhody:
  vyšší obsah vody → nižší výhřevnost
  vyšší objem paliva → vyšší skladovací prostory
  vysoké investiční náklady na výrobu bioplynu
  nutnost likvidace popela
  logistika přísunu paliva
situace využití biomasy v ČR
  využití rychlerostoucích dřevin (habr, olše, … )
  → lisování do pelet/briket
  využití dřevěného odpadního materiálu
  (dřevěné odštěpky a krajinky z pil)
  využitelný tříděný odpad
  otruby
  obilná sláma
    využití v energetice pouze 20 - 30 %
Navážka biomasy, zdroj [2]

## Slide 55: Geotermální elektrárna
využití geotermální energie – ve výměníku předá hornina teplo přivedené vodě → ohřátí vody, roztočení turbíny
hloubka vrtu – v našich podmínkách až 5 000 m, vysoké investiční náklady
výroba tepla: několik projektů – Ústí n. Labem, Praha, Děčín
výroba elektřiny: projekt Litomeřice – ve stádiu přípravy, jen pro zajímavost , v ČR nízký potenciál využití
Princip geotermální elektrárny,
zdroj: [10]
Geotermální elektrárna na Islandu,
zdroj: [11]

## Slide 56: Předpokládaný rozvoj OZE a decentralizované výroby
obecně – vychází z politiky ochrany klimatu
FVE – preferované instalace na střechy a konstrukce budov, útlum instalací na zemědělské půdě
rozvoj mikrokogeneračních jednotek – spalování plynu, místní zásobování elektřinou
VtE – rozvoj větrných parků
rozvoj spalování biomasy a bioplynu
vodní elektrárny – nepředpokládá se rozvoj → hydrologické podmínky omezené
přečerpávací vodní elektrárny – uvažovaná výstavba nového zdroje (využití pro akumulaci)
→ připojování výrobních zdrojů na hladině NN

## Slide 57: Energetický mix ČR – budoucnost?
obecné priority:
  snížení dovozní závislosti, rozvoj OZE útlum uhlí, rozvoj spalování odpadů, plynu a biomasy (vychází z priorit EU)
predikce – mírně rostoucí spotřeba elektrické energie v ČR i ve světě
stárnoucí stávající výrobní zdroje, odstavování uhelných bloků – končící životnost, nedostatečné zásoby hnědého uhlí/ nejisté prolomení těžebních limitů, výrobní bloky nesplňující ekologické limity (emisní omezení, Směrnice 2010/75/EU) – nemusí se vyplatit rekonstrukce, ukončení provozu vybraných zdrojů
dožití Dukovan, zastavený tendr na dostavbu Temelína
→ nedostatečná výroba již v roce 2035 (2040)
v současné době je soustava ČR exportní, v roce 2035-2040 již bude výrazně importní (závislost na dovozu z okolních soustav), pokud nedojde k výstavbě nových výrobních zdrojů

## Slide 58: Energetický mix ČR – budoucnost?
koncepce vývoje energetiky v ČR (v návaznosti na důležité dokumenty – ASEK, NAP SG...)
vychází ze strategických priorit (bezpečná a dostatečná dodávka el. energie pro obyvatelstvo, zvýšení dovozní nezávislosti paliv + zachování nezávislosti v dovozu elektřiny) a priorit týkajících se ochrany klimatu (směrnice apod. z EU)
hlavní směry/úkoly:
  výstavba 2 bloků v ETE a 1 bloku v EDU, prodloužení životnosti existujících na 60 let s podmínkou udržení bezpečnosti
  utlumení finanční podpory OZE a její selektivita, zastavení provozních podpor, podpora integrace OZE
  podpora akumulace

## Slide 59
Zdroj: [8]

## Slide 60: Blackout v USA, 14.8.2003
Zdroj: [8]

## Slide 61: Blackout v Itálii, 28.9.2003
Důsledek nadřazení obchodu nad spolehlivostí... Zdroj: [8]

## Slide 62: Literatura, zdroje obrázků
[1] Odkazy na stránky Skupiny ČEZ
Jak funguje uhelná elektrárna - http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/flash-model-jak-funguje-uhelna-elektrarna.html
Jak funguje paroplynová elektrárna - http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/paroplynove-elektrarny/jak-funguje-paroplynova-elektrarna.html
Jaderné elektrárny v ČR
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/je-v-cr.html
[2] Energetický regulační úřad http://www.eru.cz
[3] Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. www.ceps.cz
[4] Materiály z předmětu Elektroenergetika – přístupné na www.powerwiki.cz
[5] Centrální a decentralizovaná výroba – www.energomag.cz
[6] Kaplanova turbína - cs.wikipedia.org

## Slide 63: Literatura, zdroje obrázků
[7] Vitruální prohlídky – elektrárny Skupiny ČEZ
http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/
[8] Portužák, R. – přednášky k rekvalifikačnímu kurzu „Pracovník liberalizované energetiky“, AEM
[9] The Decentralized Energy Transition in Germany - http://www.kanada.diplo.de/Vertretung/kanada/en/newsletter/Toronto/2012/dezember/osea-webinar.html
[10] Princip geotermální elektrárny
www.worldofenergy.com.au
[11] Hellisheidi Geothermal Power Plant https://www.flickr.com/photos/arnitr/324731289/
[12] ERÚ - Roční zpráva o provozu ES ČR 2014

## Slide 64: Literatura, zdroje obrázků
[1] Siemens Energy Storage http://www.allforpower.cz/UserFiles/files/2011/siemens.pdf
[2] Modelování regulačních schopností elektrizačních sítí pomocí rotujících setrvačných hmot - Dvorský, E., KEE, FEL, ZČU v PLzni
[3] Elektrizační soustavy http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=5.3.2
[4] Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS, a.s. www.ceps.cz
[5] Materiály z předmětu Elektroenergetika – přístupné na www.powerwiki.cz
[6] SOLANDIA INVEST s.r.o. www.solandia.cz
[7] Materiály z rekvalifikačního kurzu Pracovník v liberalizované energetice, AEM 2014